СЕЛЬСКАЯ  ДУМА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сельское поселение  «Село Дворцы»

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Р Е Ш Е Н И Е

от  28.03.2014 г.                                                                                                     №   231

«Об утверждении схемы

водоснабжения и водоотведения

МО  СП «Село Дворцы»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феднрации» и 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  Сельская Дума муниципального образования сельское поселение «Село Дворцы»

Р Е Ш И Л А :

- Утвердить  прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Село Дворцы».

- Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом муниципального образования сельское поселение  «Село Дворцы», и подлежит обнародованию  в установленном порядке.

- Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации МР «Дзержинский район»

Глава

муниципального образования

Сельское поселение «Село Дворцы                                                               В.В.Сущенко

Утверждена

Решением Сельской Думы

сельского поселения

от 28.03. 2014 г. № 231

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ сельскоЕ  поселениЕ

«СЕЛО ДВОРЦЫ»

ДЗЕРЖИНСКОГО района

КАЛУЖСКОЙ  области

на период  с 2014  до 2024 ГОДОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

С. Дворцы

2014 г

- Введение

1.1.Схема водоснабжения и водоотведения  муниципального образования сельское поселение «Село Дворцы»  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения   муниципального образования сельское поселение «Село Дворцы»   (далее по тексту - схемы водоснабжения и водоотведения) является:

-   Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ

«О  водоснабжении и водоотведении»

-  Генеральный план  муниципального образования сельское поселение  «Село Дворцы»

# Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, газоснабжения.

# Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в  инвестиционную программу водоснабжающей   организации ГП «Калужский областной водоканал», являющейся гарантирующим поставщиком водоснабжения в сельском поселении.

1.2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство и (или) реконструкция объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни  населения за счет  соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

1.3. Полномочия органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения

К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения относятся:

а) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

б)   определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, гарантирующей организации;

в) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

г) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;

д) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

ж) согласование инвестиционных программ;

з) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

и) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

Администрация сельского поселения в пределах своих полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

Глава 1 Схема водоснабжения

1.1. Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения сельского поселения «Село Дворцы»

1.1.1. Описание системы и структуры централизованного водоснабжения сельского поселения

В состав  сельского поселения «Село Дворцы»    входят11 населенных пунктов. Административным центром поселения является   с. Дворцы

Общая численность населения, проживающего на территории сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 года, составляет  1689 человек.

Таблица №1  Сведения о численности населения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Село Дворцы | 1056 |
| 2 | Деревня Железцово | 12 |
| 3 | Деревня Камельгино | 69 |
| 4 | Деревня Колышево | 6 |
| 5 | Деревня Куровское | 91 |
| 6 | Деревня Новоскаковское | 207 |
| 7 | Деревня Обухово | 113 |
| 8 | Деревня Осеньево | 15 |
| 9 | Деревня Староскаковское | 30 |
| 10 | Деревня Тучнево | 7 |
| 11 | Село Учхоз | 23 |
|  | ИТОГО | 1629 |

| Водоснабжение, водоотведение |
| --- |
| Договор Договор № 30 на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от 01 апреля 2007 г. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДВОРЦЫ» И АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ от 01.02.2009 г. | 1250/726 | 5 | Государственное предприятие Калужской области « Калугаоблводоканалл» Лев Толстовский участок – руководитель Мехонцева Ярослава Викторовна, т.р.7-12-36, р.т. 7-12-36, т.м.8910869 1966, с.Льва-Толстого ул.Пушкина , д.№57А |  | Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканалл» ООО «Дзержинский водоканал» Лев Толстовский участок |

1.4. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

### Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в c. Дворцы и дер. Новоскаковское и дер. Обухово.

Система водоснабжения с. Дворцы и дер. Новоскаковское.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется от четырех артезианских скважин расположенных в селе Дворцы.  Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал».  Протяженность водопроводных сетей составляет 9,285 км., диаметром труб от 50 - 150 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен. Количество абонентов (единиц) – 761.

Система водоснабжения дер. Обухово

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины расположенной юго-восточнее деревни.  Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал».  Протяженность водопроводных сетей составляет 1,905 км., диаметром труб от 50 - 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен. Количество абонентов (единиц) –

Перечень скважин, используемых для водоснабжения МО СП «Село Дворцы»

Таблица 14

| Показатели | Скважина дер. Обухово | Скважина №5 Дворцы | Скважина № 7 Дворцы | Скважина № 8 Дворцы | Скважина № 9 Дворцы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика водоносного горизонта | Упинский 43,0-52,0 | Тарусско-окский 20,0-24,0 | Тарусско-окский 17,0-20,0 | Тарусско-окский 13,3-15,5 | Тарусско-окский 12,7-14,5 |
| Утвержденные запасы воды | не утверждены | не утверждены | не утверждены | не утверждены | не утверждены |
| Характеристика ЗСО : | не ограждена | бетонный забор | не ограждена | бетонный забор | бетонный забор |
| 1. Номер скважины по паспорту | 2450 | 5/1720 | 7/1520 | 8 | 9 |
| 2. Год бурения | н/д | 1979 | 1975 | 2003 | 2003 |
| 3. Техническое состояние | исправна | запесочена | исправна | запесочена | исправна |
| 4. Глубина, м | 52,0 | 24,0 | 20,0 | 16,0 | 17,0 |
| 5. Диаметр рабочей части трубы | 219 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| 6. Наличие фильтра | перфорация | перфорация | перфорация | перфорация | перфорация |
| 7. Наличие ЗСО 1 пояса | не ограждена, но выделена | имеется | не ограждена, но выделена | имеется | имеется |
| 8. Удельный дебит, л/с | 2,5 | 0,9 | 1,7 | 5,5 | 7,6 |
| 9. Тип установленного насоса | ЭЦВ 6 10-80 | не работает | 2ЭЦВ 6 16-75, 5,5 квт | не работает | ЭЦВ 6 16-75 5,5 квт |
| Отметка статистического уровня воды | 31,0 | 14,0 | 10,0 | 12,9 | 12,75 |
| Отметка динамического уровня воды | 36,5 | - | 12,5 | - | 13,01 |

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области, гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборе селе Дворцы, наблюдается превышение ПДК по мутности 2,4., и содержанию железа 6,9.

На первую очередь проектом генерального плана предлагается строительство станции водоподготовки в с. Дворцы и дер. Обухово.

Централизованная система канализации присутствует в селе Дворцы.

Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети составляет 2663 м. Канализационной сетью обеспечены домовладения  расположенные в центральной части села, остальные домовладения имеют индивидуальные системы канализирования.  Коммунально-бытовые стоки поступаю на очистные сооружения. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное. В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа Потребление воды всеми потребителями составляет 340,0 тыс. м3 в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и водопроводов

Санитарные правила и нормы (СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Настоящие санитарные нормы определяют санитарно- эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в месте водозабора воды должны состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица 15

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (Тх). Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Разработка проекта ЗСО (определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО).

Качество питьевой воды последних лет не отвечает санитарным нормам.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 9

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |

1.7. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в  сельском поселении  имеется лишь в с. Дворцы. Она требует капитального ремонта. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах, расположенные, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом ассенизационными машинами.

Количество расчетных дней  в году- 365 для населения, 120- для полива.

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84 Приказ Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 года № 635/14).

3.3. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

3. Строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;

4. Обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

5.  Строительство арт.скважины, водонапорной башни инженера «Рожновского» в северной части с. Дворцы в районе существующей и планируемой застройки;

6. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;

3.6. Система водоотведения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети на территории поселения;

2.   Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения на  территории поселения;

5.       Доведение уровня нормативно очищенных сточных вод до 100% от общего объема канализационных стоков населенных пунктов  сельского поселения (расчетный срок - перспектива).

1.9. Перспективное   водопотребление

Развитие системы водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года рассчитывает мероприятия по  реорганизации пространственного расположения территории населенных  пунктов в части:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

|  | Система водоснабжения |  | МО СП «Село Дворцы» |  | Тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Мероприятия по строительству и модернизации оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства |  | Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения, энергоемкости транспортировки воды | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО сельского поселения «Село Дворцы» | 3000,00 | 0 | 3000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения разведочно-эксплутационных на воду скважин с. Дворцы | ед. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО сельского поселения «Село Дворцы» | 500,00 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Строительство объектов водоснабжения разведочно-эксплутационных буровых на воду скважин с. Дворцы | ед. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО сельского поселения «Село Дворцы» | 6000,00 | 0 | 3000,00 | 3000,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Приобретение и монтаж водонапорных башен с. Дворцы | ед. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО сельского поселения «Село Дворцы» | 4000,00 | 0 | 0 | 2000,00 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | Тыс. руб. |  |  | 13500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.9. Перспективное   водопотребление

Развитие системы водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года рассчитывает мероприятия по  реорганизации пространственного расположения территории населенных  пунктов в части:

- увеличения размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой за счет нового строительства на свободных территориях поселения, запланированных под новое строительство согласно генерального плана СП

В перспективе развития  сельского поселения  «Село Дворцы» источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения в  с. Дворцы, д. Новоскаковское. д. Камельгино, д. Староскаковское, в остальных деревнях предусматривается   ремонт существующих и строительство новых   скважин и шахтных колодцев  частной и муниципальной собственности.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки  для  сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2024 года оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма  водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход на хозяйственно-питьевые нужды, а также суммарное водопотребление сельского поселения приведены в таблице .

Таблица  перспективного водопотребления на расчетный период  до 2024 года.

Таблица №3 Сведения о перспективном водопотреблении

| Населенный пункт | Наименование расхода | Ед. измерен. | Кол-во | Средне-суточн. норма на ед. изм., л | Водопотребление куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Годо-вое тонн | Макс. суточн. | Макс.. час | Средне-суточное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| С. Дворцы | Хоз-питьевые нужды | чел | 1250 | 160 | 23,9 | 85,3 | 3,5 | 65,6 |
|  | Неучтенные расходы | % | 10,0/ 12 | - | 2,4 | 8,5 | 0,3 | 6,6 |
|  | Полив | чел | 1250 | 50 | 7,5 | 26,6 | 1,1 | 20,5 |
|  | ИТОГО: | Чел. | 1250 |  | 33,8 | 120,4 | 4,9 | 92,7 |
| д. Новоскаковское | Хоз-питьевые нужды | Чел. | 207 | 160 | 9,9 | 35,4 | 0,2 | 27,2 |
|  | Неучтенные расходы | % | 10/12 | - | 0,1 | 3,5 | 0,02 | 0,3 |
|  | Полив | Чел. | 207 | 50 | 3,1 | 11,0 | 0,5 | 8,5 |
|  | ИТОГО: | 207 | 1407 |  | 13,1 | 49,9 | 0,72 | 36,0 |
|  | ВСЕГО: | 1 | 1407 |  | 46,9 | 170,3 | 5,62 | 128,7 |

Количество расчетных дней  в году- 365 для населения, 120- для полива.

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84 Приказ Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 года № 635/14).

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 15л/с;

- на внутреннее – 2х5,0 + 2х2,5 = 15 л/с (действующий дом культуры на 150 мест со сценой).

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 162 куб.м. в год.

На кольцевой сети  дополнительно предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Существующие мощности  глубинных скважин позволяют   провести развитее сети с увеличением количества потребителей без ввода в эксплуатацию новых объектов.

1.10. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Для гарантированного  водоснабжения  населения и предприятий в  МО СП «Село Дворцы»  в период с 2014до 2024 годов предлагается:

- установка станции обезжелезивания   на скважине №1 в д. Екимково

- развитие действующей  сети водопровода на территории населенных пунктов  МО СП диаметром не менее  Ø110÷63мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети;

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов   в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом .

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую  и резервную скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для жилой застройки деревень, не обеспеченной кольцевой водопроводной сетью  и не имеющих противопожарных водоемов, д.   Камельгино, д. Обухово,  предусматривается устройство противопожарных резервуаров для наружного пожаротушения.  Резервуары предполагается  оснастить  водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров рассчитывается  ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 15 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для снижения потерь  воды, связанных с нерациональным использованием, у потребителей  предполагается   повсеместно установить  приборы учёта расхода воды в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Сведения о существующих и  планируемых зонах размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения  приведена в приложении №1 к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения сельского поселения.

1.11.  Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2024г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

особенности территории строительства.

Ориентировочная стоимость  работ по  капитальному ремонту  и строительству новых объектов водоснабжения  на период с 2014 по 2024 год  составит 13 500 тыс.рублей, объемы и стоимость работ приведена в таблице № 1.

Финансирование  строительства, реконструкции  и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения предполагается произвести за счет средств инвестиционной программы ГП «Калужский областной водоканал», средств областной программы «Чистая вода в Калужской области».

Финансирование мероприятий по  ремонту, строительству объектов нецентрализованного водоснабжения предполагается проводить за счет средств бюджета сельского поселения  «Село Дворцы»  по  утвержденным муниципальным программам. Объем и виды работ  подлежат уточнению  при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

1.12. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения   на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных Схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения  «Село Дворцы» представлены в таблице № 5.

Таблица № 5  Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения «Село Дворцы»   на период до  2024 года

| п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения по годам: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый показатель 2014 года | Реализация Схемы водоснабжения |
|  |  |  |  | 2015 | 2019 | 2024 |
| Показатель качества питьевой воды |
| 1 | Соответствие проб воды нормативным требованиям | % | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Показатель надежности и бесперебойного водоснабжения |
| 1 | Количество аварийных случаев на водопроводных сетях, приводящих к отключению водоснабжения более чем на 3-часа | Ед/год | 10 | 8 | 5 | 2 |
| Показатель качества обслуживания населения |
| 1 | Доля потребителей , имеющих подключения жилого дома к центральному водоснабжению | % | 50 | 75 | 85 | 95 |
| Показатель эффективности использования водных ресурсов |
| 1 | Уменьшение неучтенного расхода воды в системе | % | 15 | 14 | 10 | 5 |

1.13. Сведения о бесхозяйных объектах централизованной системы водоснабжения

По состоянию на 01.01.2014 года на территории сельского поселения не выявлены бесхозяйные объекты  централизованного водоснабжения.

При выявлении  данных объектов  администрация сельского поселения  несет ответственность за  постановку  на учет и осуществления процедуры передачи на обслуживание или в собственность   гарантирующей организации, осуществляющей   водоснабжение на территории сельского поселения.

2.13. Предложения по строительству и модернизации объектов централизованных систем водоотведения сельского поселения

Для обеспечения безаварийной работы системы водоотведения   «Село Дворцы» необходимо провести поэтапную  перекладку изношенных участков канализационных коллекторов.

## 2.4 Оценка капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

2.4.1. Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г.  При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

особенности территории строительства.

Стоимость работ по строительству и капитальному ремонту объектов водоотведения на  период с 2014 до 2024 года составит  2500,0 тыс. рублей, распределение по объемам и стоимости работ приведены в таблице № 6.

# Таблица №6: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение |
| 1. | С. Дворцы |
| 1.1 | Капитальный ремонт иловых карт | шт | 2 | 1200,0 |
| 1.2 | Ремонт канализационных сетей с заменой смотровых колодцев, задвижек, крышек, люков и т.д. | км | 1,5 | 1300,0 |
| 1.3 | Итого: |  |  | 2500,0 |

2.5. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения   на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных Схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения  «Село Дворцы»  представлены в таблице №7.

Таблица №7:  Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения сельского поселения  «Село Дворцы» на  период до 2024 года

| п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения по годам: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый показатель 2014 года | Реализация Схемы водоснабжения |
|  |  |  |  | 2015 | 2019 | 2024 |
| Показатель надежности работы системы водоотведения |
| 1 | Количество аварийных случаев на сетях водоотведения, приводящих к отключению более чем на 3-часа | Ед/год | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Показатель качества обслуживания населения |
| 1 | Доля потребителей, имеющих возможность подключения и подключившихся к централизованной системе водоотведения | % | 60 | 65 | 70 | 85 |

2.6. Сведения о бесхозяйных объектах централизованной системы водоотведения

По состоянию на 01.01.2014 года на территории сельского поселения не выявлены бесхозяйные объекты  централизованного водоотведения.

При выявлении  данных объектов  администрация сельского поселения  несет ответственность за  постановку  на учет и осуществления процедуры передачи на обслуживание или в собственность   гарантирующей организации, осуществляющей   водоотведение на территории сельского поселения.

_____________________________